Załącznik nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. NAZWA ZAMÓWIENIA

Termomodernizacja budynków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przy ul. Łaskiej 61, Starostwa Powiatowego przy ul. Królewskiej 10 oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Żeromskiego 3A w Zduńskiej Woli”

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ I – TERMOMODERNIZACJA POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO, UL. ŁASKA 61

II.1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w  budynku  Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli polegające na:

a) wymianie stolarki okiennej i drzwiowej;

b) dociepleniu ścian zewnętrznych i ścian piwnic;

c) dociepleniu dachów (stropodachów);

d) modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej;

e) wymianie wewnętrznej instalacji grzewczej;

f) wykonaniu utwardzonego dojścia do budynku.

II.2. Przedmiot zamówienia Zamawiający dzieli na dwa etapy realizacyjne:

1) Etap I – obejmuje:

a) modernizację istniejącej instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli,

2) Etap II – obejmuje:

a) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli,

b) docieplenie ścian w budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
w Zduńskiej Woli,

c) docieplenie dachów (stropodachów) w budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli,

d) wymianię wewnętrznej instalacji grzewczej w budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli.

Uwaga:

Roboty związane z pokryciem dachu i jego ociepleniem w budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego mają być wykonane w systemie NRO (nie rozprzestrzeniającym ognia).

II.3 Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określa:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) będąca podstawą przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”,

2) dokumentacja projektowa:

a) „Projekt budowlany i projekt wykonawczy – Termomodernizacja budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli”;

b) „Projekt budowlany – Wymiana drzwi wejściowych w ramach termomodernizacji budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli”;

c) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB): „Termomodernizacja budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli”;

d) Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową z dnia 30.11.2016 r. (znak: WPN-II.6401.261.2016.KW2);

stanowiące załączniki do SIWZ.

UWAGA!

Dołączony do SIWZ przedmiar robót (kosztorys nakładczy): „Termomodernizacja budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli” ma charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z projektów budowlanych i wykonawczych, STWiORB i zapisów niniejszej SIWZ.

II.4 Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):

45443000-4

45321000-3;

45421000-4;

45233253-7;

45331000-6;

45331100-7;

45316000-5;

45453000-7.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ II – Termomodernizacja Starostwa Powiatowego, ul. Królewska 10

III.1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w  budynku  Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 10 polegające na:

a) wymianie stolarki okiennej i drzwiowej;

b) dociepleniu ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych;

c) dociepleniu dachów (stropodachów);

d) modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej;

e) wymianie wewnętrznej instalacji grzewczej.

Uwaga:

Wykonawca przed przystąpieniem do robót termomodernizacyjnych polegających na dociepleniu ścian  powinien uzyskać decyzje o zajęciu pasa drogowego  od zarządcy ul. Królewskiej i sporządzić oraz zatwierdzić projekt zmiany organizacji ruchu na  czas wykonywania robót.

III.2. Przedmiot zamówienia Zamawiający dzieli na dwa etapy realizacyjne:

1) Etap I – obejmuje:

a) modernizację istniejącej instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego 
w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 10,

b) dociepleniu dachów (stropodachów) w budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 10,

2) Etap II – obejmuje:

a) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Starostwa Powiatowego 
w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 10,

b) docieplenie ścian w budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 10,

c) wymianę wewnętrznej instalacji grzewczej w budynku Starostwa Powiatowego 
w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 10.

III.3 Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określa:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) będąca podstawą przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”,

2) dokumentacja projektowa:

a) „Projekt budowlany i projekt wykonawczy - Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”;

b) „Projekt budowlany – Wymiana drzwi wejściowych w ramach termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”;

c) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB): „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”;

stanowiące załączniki do SIWZ.

UWAGA!

Dołączony do SIWZ przedmiar robót (kosztorys nakładczy): „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli” ma charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z projektów budowlanych i wykonawczych, STWiORB i zapisów niniejszej SIWZ.

III.4 Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):

45443000-4

45321000-3;

45421000-4;

45331000-6;

45331100-7;

45316000-5;

45453000-7.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ III –  Termomodernizacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Żeromskiego 3A

IV.1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w  budynku  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Żeromskiego 3A polegające na:

a) wymianie drzwi zewnętrznych do pomieszczenia „0.17”;

b) dociepleniu ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych;

c) dociepleniu dachów (stropodachów);

d) modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej;

e) wymianie wewnętrznej instalacji grzewczej;

f) remoncie istniejących dojść do budynku.

IV.2. Przedmiot zamówienia Zamawiający dzieli na dwa etapy realizacyjne:

1) Etap I – obejmuje:

a) modernizację istniejącej instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli,

b) docieplenie dachów (stropodachów) w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli,

2) Etap II – obejmuje:

a) wymianę drzwi zewnętrznych do pomieszczenia „0.17” w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

b) docieplenie ścian w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli,

c) wymiane wewnętrznej instalacji grzewczej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli.

IV.3 Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określa:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) będąca podstawą przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”,

2) dokumentacja projektowa:

a) „Projekt budowlany i projekt wykonawczy - Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zduńskiej Woli”;

b) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB): „Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zduńskiej Woli”

stanowiące załączniki do SIWZ.

UWAGA!

Dołączony do SIWZ przedmiar robót (kosztorys nakładczy): „Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zduńskiej Woli” ma charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z projektów budowlanych i wykonawczych, STWiORB i zapisów niniejszej SIWZ.

IV.4 Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):

45443000-4

45321000-3;

45421000-4;

45331000-6;

45331100-7;

45316000-5;

45453000-7.

V. INFORMACJE DODATKOWE

V.1 W przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej określeń odwołujących się bezpośrednio do norm, aprobat, certyfikatów, znaku towarowego, patentu oznaczenia pochodzenia służą określeniu minimalnych cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i elementów niż podane w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz posiadać będą certyfikaty i aprobaty równoważne do wskazanych w  dokumentacji przetargowej. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.

V.2 Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

V.3 Na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca musi załączyć do oferty w przypadku rozwiązań równoważnych foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych materiałów, aby Zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej. Zaoferowane wyposażenie i materiały równoważne muszą odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów opisanych w SIWZ, dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

V.4 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.