Załącznik nr 1a do Formularza oferty

OR-II.273.32.2018

„Zakup i instalacja sprzętu do elektronicznej obsługi sesji rady powiatu”

Kamera szybkoobrotowa:

Producent model oferowanego urządzenia ………………………………………………………….

Wymagana ilość: 1 szt.

| Minimalne parametry określone przez Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu (spełnia/nie spełnia) |
| --- | --- |
| Standard Full HD |  |
| Przetwornik:1/2,8 " CMOS |  |
| Wielkość matrycy:2 Mpx |  |
| Rozdzielczość:1080p |  |
| Obiektyw:4,7 – 70,5 mm |  |
| Jasność obiektywu:F 1.8 – 3.0 |  |
| Zoom optyczny / zoom cyfrowy 15x / 4x |  |
| Prędkość obrotowa PTZ 120 o /s (poziom), 120 o /s (pion) |  |
| Zakres zmian PTZ poziom: -170o ~ 170 o |  |
| Zakres zmian PTZ Pion: -30 o ~ 90 o |  |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB |  |
| Wyjście wideo: 3G SDI i C-Video |  |
| Liczba presetów:128 |  |
| Wybrane funkcje:AGC, WB (auto/manual), HLCAGC |  |
| Menu ekranowe OSD Tak |  |
| Zasilanie: 12 V DC AC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) |  |
| Temperatura pracy : 0 - 40 °C |  |
| Waga: 2 kg |  |
| Wymiary:174 x 186 x 182,7 mm |  |

Konwerter HDMI:

Producent model oferowanego urządzenia ………………………………………………………….

Wymagana ilość: 1 szt.

| Minimalne parametry określone przez Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu (spełnia/nie spełnia) |
| --- | --- |
| Wejścia: gniazdo BNC |  |
| Wyjścia:HDMI, Gniazdo BNC, VGA |  |
| Obsługiwane rozdzielczości:480p – 1080p |  |
| Wybrane cechy:Funkcja obrazu w obrazie, Waga poniżej 280g, możliwość podłączenia jednej kamery do 3 monitorów, 2 wejścia BNC |  |
| Zasilanie:Z dołączonego zasilacza |  |

Enkoder do streamingu na żywo

Producent model oferowanego urządzenia ………………………………………………………….

Wymagana ilość: 1 szt.

| Minimalne parametry określone przez Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu (spełnia/nie spełnia) |
| --- | --- |
| Wejście wideo HDMI |  |
| Wejście audio 3,5mm TRS |  |
| Obsługa rozdzielczości 1080p 23.98/24/25/29.97/30 1080i 50/59.94/60 720p 50/59.94/60 576p 576i 480p 480i |  |
| Kompresja Podstawowa, główna, wysoka H.264 |  |
| Bit Rate 250 kbps - 5MBps |  |
| Sieć ETHERNET, Wi-Fi, USB dla 3G/4G modem |  |
| Kompresja audio AAC-LC |  |
| Wbudowane wejście audio |  |
| Wyjście słuchawkowe |  |
| Port USB |  |

Monitor do podglądu transmisji:

Producent model oferowanego urządzenia ………………………………………………………….

Wymagana ilość: 1 szt.

| Minimalne parametry określone przez Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu (spełnia/nie spełnia) |
| --- | --- |
| Matryca Min. 10” LCD + podświetlanie LED |  |
| Obudowa metalowa |  |
| Wejście 2x HDMI, 1x VGA, 1x USB, 1x BNC, 1x RCA L/R (audio) |  |
| Wyjście 1x BNC |  |
| Funkcja obraz w obrazie |  |
| Format 16:10 |  |
| Rozdzielczość 1280 x 800 p |  |

Rozgałęźnik HDMI:

Producent model oferowanego urządzenia ………………………………………………………….

Wymagana ilość: 1 szt.

| Minimalne parametry określone przez Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu (spełnia/nie spełnia) |
| --- | --- |
| Liczba wejść HDMI:1 szt. |  |
| Liczba wyjść HDMI:4 szt. |  |
| Wymiary 155 x 25 x 75mm |  |
| Waga 380g |  |

Mikrofony systemu do zarządzania obradami.

Producent model oferowanego urządzenia ………………………………………………………….

Wymagana ilość: 1+20 szt.

| Minimalne parametry określone przez Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu (spełnia/nie spełnia) |
| --- | --- |
| Sposób mocowania za pomocą elastycznego statywu „gęsia szyjka” do gniazda w obudowie pulpitu 560mm. |  |
| Odporność na zakłócenia od telefonów komórkowych |  |
| charakterystyka Kardioidalna |  |
| Złącza wyjściowe audio DIN 5pin |  |
| Wyposażony w wiatrochron |  |
| Zakręcany pierścień blokujący przypadkowe wyszarpnięcie mikrofonu z pulpitu |  |
| Wyposażony w podświetlany pierścień sygnalizujący status mikrofonu, m.in.: włączenie mikrofonu, oczekiwanie na głos, awaria pulpitu |  |

Jednostka centralna systemu do zarządzania obradami.

Producent model oferowanego urządzenia …………………………………………………

Wymagana ilość: 1 szt.

| Minimalne parametry określone przez Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu (spełnia/nie spełnia) |
| --- | --- |
| Pełną zgodność z pulpitami systemu do zarządzania obradami oraz zamontowanymi w nich mikrofonami |  |
| Współpraca z oprogramowaniem do graficznego sterowania i śledzenia pracy systemu |  |
| Możliwość współpracy z systemami zarządzania salą multimedialną (np. CRESTRON, AMX) |  |
| Funkcja testowania mikrofonów po uruchomieniu systemu |  |
| Wbudowany wyświetlacz LCD |  |
| Sterowanie poprzez sieć LAN oraz dostęp przez aplikację na iPhone oraz iPAD i www |  |
| Port USB do nagrywania dźwięku |  |
| Wbudowany moduł głosowania |  |
| Wbudowany system śledzenia mówców (track & trace) z możliwością zarządzania do 16 kamer jednocześnie |  |
| Dostępne tryby pracy NORMAK, OVERIDE, CHAIRMAN, FIFO, OPEN-MIC (1-30 delegatów), VOICE (automatyczne wyłączenie mikrofonu po 10-99sek.od zakończonego przemówienia) |  |
| Wyjścia linii mikrofonowych - 4 |  |
| niezależne wyjścia audio dla osobnych linii mikrofonów konferencyjnych - 4 |  |
| Automatyczne sterowanie czułością wyjścia, poziomem głośności oraz eliminacja echa i zakłóceń dzięki wbudowanemu procesorowi DSP |  |
| Możliwość podłączenia i zasilenia minimum 999 pulpitów radnych i do 10 pulpitów przewodniczących |  |

Cyfrowa konsola mikserska z możliwością montażu w szafie RACK.

Producent model oferowanego urządzenia ………………………………………………………….

Wymagana ilość: 1 szt.

| Minimalne parametry określone przez Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu (spełnia/nie spełnia) |
| --- | --- |
| Port USB do równoczesnego nagrywania i odtwarzania |  |
| Przedwzmacniacze mikrofonowe - 16 |  |
| Wbudowane procesory DSP - 2 |  |
| Kolorowy ekran dotykowy |  |
| Gniazdo sieciowe do zdalnego sterowania |  |
| opcja zdalnego sterowania poprzez iPAD |  |
| Wejścia słuchawkowe z regulacją - 2 |  |
| wysyłki AUX - 8 |  |

Komputer typu notebook do obsługi systemu zarządzania obradami.

Producent model oferowanego urządzenia ………………………………………………………….

Wymagana ilość: 2 szt.

| Minimalne parametry określone przez Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu (spełnia/nie spełnia) |
| --- | --- |
| Rodzina procesora minimum czterordzeniowy |  |
| Pamięć RAM (zainstalowana) 8 GB |  |
| Pamięć RAM (maksymalna) 32 GB |  |
| Typ pamięci RAM DDR4 |  |
| Częstotliwość pamięci 2133MHz |  |
| Ilość gniazd pamięci (ogółem/wolne) 2/1 |  |
| Dysk SSD 256 GB |  |
| Rodzaj karty graficznej Zintegrowana |  |
| Rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD) |  |
| Powłoka matrycy Matowa |  |
| Wielkość matrycy Min. 15,4” |  |
| Napędy DVD-Super Multi DL |  |
| Porty HDMI Wyjście HDMI |  |
| Złącza A/V D-Sub (VGA)Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe |  |
| Liczba portów USB - 4 szt |  |
| Liczba portów USB 3.0 – 3szt. |  |
| Pozostałe porty USB - 1x 2.0 |  |
| Pozostałe porty Czytnik kart pamięci,RJ-45 |  |
| Karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s |  |
| Łączność bezprzewodowa Bluetooth,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac |  |
| System operacyjny Windows 10 Pro PL |  |

Dysk sieciowy z możliwością pełnego szyfrowania NAS przy użyciu technologii opartej na woluminach i akceleracji sprzętowej do zapisu wyników obrad

Producent model oferowanego urządzenia ………………………………………………………….

Wymagana ilość: 1 szt.

| Minimalne parametry określone przez Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu (spełnia/nie spełnia) |
| --- | --- |
| Procesor Min. 4-core 1,7GHz |  |
| Pamięć RAM (zainstalowana) 4 GB |  |
| Pamięć RAM (maksymalna) 8 GB |  |
| Typ pamięci RAM SODIMM DDR3 |  |
| Częstotliwość pamięci 2133MHz |  |
| Dysk Min. 2 x 6TB (dyski przystosowane do pracy ciągłej) |  |
| Poziomy RAID 0,1,10,5,6 |  |
| Obsługa hot-swap dysków Tak |  |
| Architektura sieci GigabitEthernet |  |
| Interfejs sieciowy Min. 2 x 10/100/1000 Mbit/s |  |
| Pozostałe porty Czytnik kart pamięci,RJ-45 |  |
| Karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s |  |

UTM

Producent model oferowanego urządzenia ………………………………………………………….

Wymagana ilość: 1 szt.

| Minimalne parametry określone przez Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu (spełnia/nie spełnia) |
| --- | --- |
| Porty LAN 10/100/1000 Min. 5 |  |
| Porty WAN 10/100/1000 Min. 2 |  |
| USB (Client/Server) 1/1 |  |
| Port konsoli RJ-45 – 1 |  |
| Przepustowość Firewall (1518 byte UDP) 2,5 Gbps Przepustowość Firewall (512 byte UDP) 2,5 Gbps Przepustowość Firewall (64 byte UDP) 2,5 Gbps |  |
| Ilość jednoczesnych sesji (TCP) -1 800 000 |  |
| Ilość nowych sesji/sekundę (TCP) - 21 000 |  |
| Ilość polityk zapory - Min. 5 000 |  |
| Przepustowość IPSec VPN (512 byte packet) - 200 Mbps Przepustowość IPS (http/Enterprise) - 800/270 Mbps |  |
| Ilość tuneli Gateway-to-Gateway IPSec VPN – 20 Ilość tuneli Client-to-Gateway IPSec VPN – 250 |  |
| Przepustowość SSL-VPN - 100 Mbps |  |
| Średnia konsumpcja energii - Maks. 19W |  |
| Temperatura pracy - 0 - 40°C |  |
| Zgodność FCC Part 15 Class B, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB |  |
| Certyfikaty ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN |  |
| Licencja wsparcia 1 rok, 8 godzin x 5 dni w tygodniu |  |

Punkt dostępowy

Producent model oferowanego urządzenia ………………………………………………………….

Wymagana ilość: 1 szt.

| Minimalne parametry określone przez Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu (spełnia/nie spełnia) |
| --- | --- |
| Architektura sieci GigabitEthernet |  |
| Porty we/wy 2 x 10/100/1000 Mbit/s PoE 1 x USB 2.0 Typ A |  |
| Pasmo 2,4 GJz 5 GHz |  |
| Standardy 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11nc 802.1Q |  |
| Liczba anten – 3 szt. |  |
| Zysk anteny- Min. 6 dBi |  |
| Bezpieczeństwo WEP WPA-PSK WPA-ENTERPRISE (WPA/WPA2, TKIP/AES) |  |
| Kolor Biały |  |
| Waga Maks. 500g |  |
| Max. pobór prądu 9W |  |
| Certyfikaty CE, FCC, IC |  |
| Prędkość Do 450Mbps – 2,4GHz Do 1300Mbps – 5GHz |  |

………......................................…….

(Data i podpis)